# Bestektekst Verwol Slimline Clearvision Curved enkelglas / dubbelglas  wanden

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Slimline

Type	: Clearvision Curved

Wanddikte	: 30/100mm

Stramienmaat	: 900 mm met passtukken

Hoogte maximaal	: 3000 mm (hoger op aanvraag)

Profielen	: Aluminium

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Verticale aansluiting	: Transparante geluidsisolerende Flushjoint

Vloerplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak

Plafondplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak, voorzien van geïntegreerde schilderijlijst

Glaselementen	: Enkel beglaasd met gelaagd veiligheidsglas conform NEN3569

Beglazingsrubber	: Zwart

Geluidsisolatie	: Rw=36/39dB (enkelglas) of Rw=49dB (dubbelglas)

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan