# Bestektekst Verwol Slimline Vide Vision

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Leverancier	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Slimline

Type	: Vide Vision

Wanddikte	: 30 mm Vide Vision enkelglas, 100 mm Vide Vision dubbelglas

Stramienmaat	: max 900 mm met passtukken

Elementhoogte	: max 3.000 mm, hoger op aanvraag

Profielen	: Aluminium

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Verticale glasovergang	: Transparante tape

Vloerplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak

Plafondplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak

Glaselementen	: Enkel beglaasd / dubbel beglaasd

Doorvalveiligheid	: classificatie NEN 2608-2014

Geluidsisolatie		: Enkelglas max Rw=39dB of Dubbelglas max Rw=52dB

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan