# Bestektekst Verwol N100 systeemwanden

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Fabrikaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Type	: N100

Wanddikte	: 100 mm

Elementhoogte	: 3.000 mm max

Stramienmaat glas	: max 900 mm met passtukken

Stramienmaat dicht	: max 1200 mm met passtukken

Dichte elementen	: Spaanplaat en/of gipsplaat

Afwerking dicht	: Melamine (bij spaanplaat), behang (bij gipsplaat), overige afwerking op aanvraag

Geluidsisolatie	: Rw=51dB in dichte uitvoering, Rw=43dB in glazen uitvoering

Moduulovergang		: Omegaprofiel met inlegbies

Vloerplint	: Aluminium vlak of terugliggend

Plafondplint	: Aluminium vlak met geïntegreerde schilderijrail

Deurelementen	: Te combineren met Verwol deurtypes

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan welke van invloed kan zijn op de geluidsisolatiewaarde van het geheel