# Bestektekst Verwol Slimline Aluminium kaderdeur dubbelglas

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN; DEURELEMENTEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Slimline

Type	: Alu-kaderdeur

Deurdikte	: 40 mm

Deurbreedte	: 930 mm, overige breedtes op aanvraag.

Deurhoogte	: 3000 mm (maximaal)

Randprofiel	: 65 mm breed, aluminium

Hoekaansluiting	: In verstek

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Glas	: Dubbel beglaasd met 1x 33.1 + 1x 44.a2 gelaagd glas

Hoekaansluiting	: In verstek

Hang- en sluitwerk	: Scharnieren in RVS staal of verdekte Neo scharnieren

Beslag	: Systeemgebonden RVS deurkruk met ovaalrozet, smalslot

Opties	: Valdorpel

Uitvoeringen	: Draaideur

Geluidsisolatie	: Rw,p=39dB (afgehangen situatie)