# Bestektekst Verwol Slimline Clearvision 60 enkelglas wanden

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Slimline

Type	: Clearvision 60

Wanddikte	: 60mm

Stramienmaat	: 900 mm met passtukken

Hoogte maximaal	: 4000 mm, inclusief horizontaal deellijnprofiel op circa 2700mm (hoger op aanvraag)

Profielen	: Aluminium

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Verticale aansluiting	: Transparante geluidsisolerende Flushjoint

Vloerplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak

Deellijnprofiel	: Aluminium, 60mm hoog, inclusief deellijngroef

Plafondplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak, voorzien van geïntegreerde schilderijlijst

Glaselementen	: Enkel beglaasd met gelaagd veiligheidsglas conform NEN3569

Beglazingsrubber	: Zwart

Geluidsisolatie	: Rw=36dB of Rw=39dB

Cradle-to-cradle	: Silver

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan