# Bestektekst Verwol Slimline Clearvision enkelglas wanden

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Slimline

Type	: Clearvision 25/30

Wanddikte	: 25/30mm

Stramienmaat	: 900 mm met passtukken

Elementhoogte	: 3000 mm (maximaal), hoger op aanvraag

Profielen	: Aluminium

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Verticale aansluiting	: Transparante geluidsisolerende Flushjoint

Vloerplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak

Plafondplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak, voorzien van geïntegreerde schilderijlijst

Glaselementen	: Enkel beglaasd

Beglazingsrubber	: Zwart

Geluidsisolatie	: Rw=31dB of Rw=34dB (Clearvision 25)

Rw=36dB of Rw=39dB (Clearvision 30)

Cradle-to-cradle	: Silver

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan