# Bestektekst Verwol Slimline FG brandwerende wanden

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Leverancier	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Slimline

Type	: FG

Wanddikte	: 13 mm plus de dikte van het glas. De glasdikte hangt af van de EI / EW eis en wordt op aanvraag gedeeld

Stramienmaat	: 900 mm met passtukken

Elementhoogte	: glasovergang zwart: max 2.750 mm, hoger op aanvraag

: glasovergang transparant : max 3.000 mm, hoger op aanvraag

: glasovergang met profiel: max 3.000 mm, hoger op aanvraag

Profielen	: Aluminium

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Verticale glasovergang	: Transparant, zwart of met een 30mm breed aluminium profiel

Vloerplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak

Plafondplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak

Glaselementen	: Enkel beglaasd

Brandclassificatienorm	: EN 13501-2

Geluidsisolatie		: De geluidsisolatiewaardes variëren afhankelijk van de gevraagd EI / EW klasse en de toegepaste glasdikte van Rw=37dB tot maximaal Rw=46dB

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan