# Bestektekst Verwol Slimline Flushdeur

44.41.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN: DEURELEMENTEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Slimline

Type	: Flushdeur

Deurdikte	: 100 mm

Deurbreedte	: 930 mm, overige breedtes op aanvraag.

Deurhoogte	: 3000 mm (maximaal)

Randprofiel	: Aluminium

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Glas	: Tweezijdig beglaasd

Hout	: Tweezijdig afgewerkt met mdf

Afwerking	: HPL of melamine

Deurkozijn	: 37 /67 mm inclusief 3D stelblok en dubbele aanslag

Hang- en sluitwerk	: Scharnieren in RVS staal, Nemef 1269 slot

Beslag	: Systeemgebonden RVS deurkruk met rozet

Opties	: Valdorpel, dranger.

Uitvoeringen	: Draaideur; enkel/dubbel

Geluidsisolatie	: Rw=38dB of Rw=39dB (deurbladwaarde glas)

Rw=36dB of Rw=41dB (deurbladwaarde hout)

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan