# Bestektekst Verwol Slimline Flushdeur

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN: DEURELEMENTEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Slimline

Type	: Flushdeur

Deurdikte	: 100 mm

Deurbreedte	: 930 mm, overige breedtes op aanvraag.

Deurhoogte	: 3000 mm (maximaal)

Randprofiel	: Aluminium 50/75 mm met dubbele aanslag en dubbele valdorpel

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Glas	: Tweezijdig beglaasd met gelaagd veiligheidsglas

Deurkozijn	: Geïntegreerd in CV100 glaswand

Hang- en sluitwerk	: Scharnieren in RVS staal, Nemef 1269 slot

Beslag	: Systeemgebonden RVS deurkruk met rozet

Optie	: Dranger.

Uitvoeringen	: Draaideur; enkel/dubbel

Geluidsisolatie	: Rw,p41dB (in afgehangen situatie)

Rw45dB (deurbladwaarde)

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan