# Bestektekst Verwol Slimline T100 glaswanden

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Fabrikaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Slimline

Type	: T100

Wanddikte	: 100 mm

Stramienmaat	: 900 mm met passtukken bij wandhoge uitvoering

Bij horizontale deellijnen moduulmaat afhankelijk van aantal delen

Elementhoogte	: Standaard hoogte tot 3000mm, hogere wanden op aanvraag

Opbouw	: Wandhoog, 2-deling, 3-deling of 4-deling. Overige uitvoeringen op aanvraag.

Beglazing	: Dubbel beglaasd conform NEN3569

Geluidsisolatie	: Vanaf Rw=39dB, afhankelijk van gekozen opbouw en beglazing

Profielen	: Aluminium

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Vertikale aansluiting		: Opliggend aluminium T-profiel

Vloerplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak

Plafondplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak, voorzien van geïntegreerde schilderijlijst

Spouwvulling	: Geluidsisolerende mineraalwol

Cradle-to-cradle	: Silver

Deurelementen	: Te combineren met alle Verwol Slimline deurtypes

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan welke van invloed kan zijn op de geluidsisolatiewaarde van het geheel