# Bestektekst Verwol Slimline V100 dichte wanden

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Fabrikaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Slimline

Type	: V100

Wanddikte	: 100 mm

Stramienmaat	: 1200 mm met passtukken

Elementhoogte	: Standaard hoogte tot 3000mm, hogere wanden op aanvraag

Dichte elementen	: Spaanplaat en/of gipsplaat

Afwerking	: Melamine, overige afwerking op aanvraag

Geluidsisolatie	: Rw=43dB, Rw=47dB of Rw=49dB

Profielen	: Aluminium

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Vertikale aansluiting		: 0-voeg

Vloerplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak

Plafondplint	: Aluminium, 30mm hoog, vlak, voorzien van geïntegreerde schilderijlijst

Spouwvulling	: Geluidsisolerende mineraalwol

Cradle-to-cradle	: Bronze

Deurelementen	: Te combineren met alle Verwol Slimline deurtypes

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan welke van invloed kan zijn op de geluidsisolatiewaarde van het geheel