# Bestektekst Verwol Slimline Volglas deur

44.41.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN; DEURELEMENTEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Slimline

Type	: Volglasdeur

Deurdikte	: 10 of 12 mm

Deurbreedte	: 930 mm, overige breedtes op aanvraag.

Deurhoogte	: 3000 mm (maximaal)

Glas	: 10mm gehard , akoestisch 55.2 gehad gelaagd of akoestisch 66.2 gehard gelaagd glas

Deurkozijn	: 60mm systeemgebonden incl.3D stelblok

Hoekaansluiting	: In verstek

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Hang- en sluitwerk	: Scharnieren in RVS staal, standaard slot Artitec Munchen

Beslag	: Systeemgebonden RVS deurkruk

Opties	: Valdorpel, dranger.

Uitvoeringen	: Draaideur; enkel/dubbel, pendeldeur; enkel/dubbel, schuifdeur, overige

varianten op aanvraag.

Geluidsisolatie	: Rw=35dB,  Rw=38dB  of Rw=39dB (glasbladwaarde)

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan