# Bestektekst Verwol BB100 Shadowline

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Fabrikaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Shadowline

Type	: BioBased 100 (BB100)

Wanddikte	: 100 mm

Stramienmaat	: 1200 mm met passtukken

Elementhoogte	: Maximaal 3200mm

Binnenzijde	: 2x12mm gipsplaat

Buitenzijde	: 2x12mm BioBased plaat, opgebouwd uit cellulose-vezels

Spouwvulling	: Geluidsisolerende mineraalwol

Afwerking	: Ekotex Varicolor transparant

Profielen	: Aluminium

Afwerking	: Gemoffeld in Verwol RAL9010

Vertikale aansluiting		: 3mm-voeg

Vloerplint	: Aluminium, terugliggend

Plafondplint	: Aluminium, terugliggend

Geluidsisolatie	:

Deurelementen	: Te combineren met alle Verwol Shadowline deurtypes