# Bestektekst Verwol Returnity Second life enkelglas wanden

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN

Leverancier	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Fabricaat: 	: Projectmatig te bepalen

Serie	: Returnity

Ambitie	: 80% van het te plaatsen oppervlakte bestaat uit hergebruikt materiaal

Type	: Enkelglas systeemwanden met profielloze glasovergangen

Wanddikte	: 20 tot / 35mm

Stramienmaat	: 900 mm met passtukken

Elementhoogte	: 3000 mm (maximaal)

Afwerking	: Standaard Verwol RAL kleur

Verticale aansluiting	: Projectmatig te bepalen

Vloerplint	: Metaal, terugliggend of vlak

Plafondplint	: Metaal, terugliggend of vlak

Glaselementen	: Enkel beglaasd

Beglazingsrubber	: Zwart

Geluidsisolatie	: Maximaal Rw=39dB.

Cradle-to-cradle	: Silver (indien Verwol fabricaat)

Deurelementen	: Te combineren met Verwol Returnity deurtypes

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan welke van invloed kan zijn op de geluidsisolatiewaarde van het geheel