# Bestektekst Verwol Returnity Aluminium kaderdeur dubbelglas nieuw

44.42 VOORAF AFGEWERKTE SYSTEEMWANDEN; DEURELEMENTEN

Fabricaat	: Verwol Complete Interieur Realisatie

Serie	: Returnity

Type	: Alu-kaderdeur

Deurdikte	: 40 mm

Deurbreedte	: 930 mm, overige breedtes op aanvraag.

Deurhoogte	: 3000 mm (maximaal)

Randprofiel	: 65 mm breed, aluminium

Hoekaansluiting	: In verstek

Afwerking	: Gemoffeld in een standaard Verwol RAL kleur

Glas	: Dubbel beglaasd

Hoekaansluiting	: In verstek

Hang- en sluitwerk	: Scharnieren in RVS staal, smalslot

Beslag	: Systeemgebonden RVS deurkruk met rozet

Opties	: Valdorpel, kalven, dranger.

Uitvoeringen	: Draaideur; enkel/dubbel, pendeldeur; enkel/dubbel, schuifdeur, overige

varianten op aanvraag.

Geluidsisolatie	: Rw,p=39dB  (afgehangen situatie)

Tekst in rood geeft een keuzemogelijkheid aan